Miniemisora de FM.

Este sencillo circuito, te hace posible, tener un transmisor en FM, para bandas comerciales, por lo que todo lo que por el sea transmitido, será audible desde cualquier Radio que dispongamos, por lo que puede servir para gastar bromas, como "detective" electrónico, para su uso con determinadas alarmas vía radio (muy interesante), o simplemente, para poder escuchar una cinta que tienes colocada en tu casa desde tu walkman que no tiene cinta (o CD, etc.).

Las aplicaciones pueden ser varias, pero advertir que puede producir interferencias en televisores, radios y todo tipo de electrónica que actué vía radio, por lo que su uso esta PROHIBIDO por la jefatura de Telecomunicaciones para fines no didácticos...

Ten cuidado con el, y diviértete...

Aquí tienes los componentes y sus esquemas:

### Componentes.

C1_____________.001uf Condensador de Disco.
C2_____________5.6pf Condensador de Disco
C3,C4__________10uf 
C5_____________3-18pf Condensador ajustable
R1_____________270 Ohm 1/8W Resistencia.
R2,R5,R6________4.7k 1/8W Resistencia.
R3_____________10k 1/8W Resistencia.
R4_____________100k 1/8W Resistencia
Q1,Q2__________PNS2222A (o equivalente) Transistor NPN
L1,L2___________5 Vueltas en aire.
MIC____________ Micrófono Electret 
MISC___________9V Batería, Placa, Cable de Antena

### Notas:

1. L1 y L2 son bobinas de 5 vueltas de 28 AWG, cable magnético enrollado con diámetro interior de 4mm. El interior de un bolígrafo puede servir (el tubo de plástico que contiene la tinta. Enróllalo sobre el y después retiras el tubo.

2. C5 se usa para sintonizar. Este transmisor opera en la banda comercial (88-108MHz).

3. Q1 y Q2 también pueden ser 2N3904 u otro similar.

4. Las resistencias deben ser de 1/4 W montadas verticalmente o de 1/8 W.

5. Puedes puentear la batería o pila con un condensador de .01uf.Le dará más estabilidad.

6. No se requiere antena para operar, pero si se pone, es mucho mejor, y mientras más larga y alta este, más lejos se transmitirá.

Su placa es:

Su esquema es:

Espero que te funcione y que te guste...