Bernoulli Lab (TWO DAYS)

Introduccion:

Es critic entender que los gases son comprensibles (se pueden comprimir bajo presión), mientras que los liquidos no lo son, en otras palabras  , cuando los liquidos se mueven la misma cantidad que entra  será la que sale.  Este principio fue la parte importante de  Daniel Bernoulli trabajando sobre la dinámica de los fluidos, respondiendo a duudas sobre como cambian los liquidos (o no cambian) al moverse. El resultado de sus estudios sobre la continuidad del movimiento de los fluidos quedo plasmado en la ecuación de  Bernoulli que establece:

Por favor tomese algo de tiempo en investigar y contestar las siguientes preguntas:

P ______________________________________________________ unidades de:____________________

( (rho) _________________________________________________  unidades de:____________________

v ______________________________________________________ unidades de:__________

g ______________________________________________________ unidades de:__________

h ______________________________________________________ unidades de:__________

A ______________________________________________________ unidades de:_________

Procedimiento:  Simulador ( baje y ejecute ( Fluid Pressure and Flow

- Tomese algo de tiempo probando el simulador.  Revise y conteste las preguntas  utilizando todas las herramientas disponibles, seran de gran ayuda par alas respuestas.

Imagina que la tuberia traansporta agua.  Como se comportara la velocidad y la presion del agua  en el centro de la tuberia si cambia asi?			Velocidad?				Presión?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Como será el flujo (volumen por segundo) si la tubería se hace más pequeña? (como en #3)? ___________________________

How does the flow rate (volumen por segundo) si la tuberia se hace mas grande (como en #2)? _________________________

Explica el porque de las 2 respuestas de arriba. ______________________________________________________________

Si la densidad del fluido aumenta su velocidad y presión aumentara o disminuirá? .Explica el porque de tus respuestas.. ______________________________________________________________________________________________

Usando las siguientes formulas, calcular:  Cuando el agua fluye horizontalmente en una manguera cuyo diametro es : .012 m y se desplaza a una velocidad de  7.8 m/s.  Si en la salida hay una boquilla reductora de diametro: 0.0085 mQue tan rápida será la velocidad a la salida de dicha boquilla?  _____________________ m/s

formulas de Cinemática que puedes usar:

En esta simulación podras revisar que efectos se dan en un deposito de agua que tiene una salida en su fondo.  Prueba la simulación y revisal as herramientas para contester las siguientes preguntas.  Cuando abrimos la llave del fondo del tanque asumiendo que esta completamente lleno.

Como sera la velocidad del flujo en la salida? , dependerá del nivel del tanque?__________________________

Porque supones eso:______ __________________________________________________________________

La velocidad del flujo tambien dependera de su densidad? __________________________________________

De que depende entonces la velocidad del flujo en la salida del tanque? ________________________________________________________________________

Que pasa con el flujo del agua una ves que salio del tanque? _______________________________________

Que tan lejos (horizontamente) viajara el chorro de agua si la salida del agua del tanque esta a 10m de altura? ______________________________________________________________

Coloca una manqguera en la salida del tanque en posición vertical hacia arriba.  Que pasa con la pequeña fuente que hemos creado?

______________________________________________________________________________________________________

Cuando una enfermera tem ide la presión arterial, porque la mide en el brazo, debajo del hombro? _________________________________________________________________________________________

What organ is s/he really measuring? ________________________________________________________________________

Usando las formulas de Bernoulli a que profundidad debera existir una perforación para que la velocidad de salida sea de       8.0 m/s? _________________